## Slide 1: Аппарат внешней фиксации для кисти и предплечья на основе компонентов, полученных методом трехмерной печати
СТОЛЯРОВ и.и., КОРОЛЁВ с.б.
ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинск»
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия»

## Slide 2: Успешное Использование 3D-печати в медицине
«Здравпринт»-ортезирование

## Slide 3: Успешное Использование 3D-печати в медицине
«Can-Touch.ru»-индивидуальное протезирование

## Slide 4: Успешное Использование 3D-печати в медицине
ННИИТО, индивидуальные костнозамещающие импланты «Рекост»

## Slide 5: Применительно к теме Аппаратов внешней фиксации
Проект китайских коллег:
Qiao F. Application of 3D printed customized external fixator in fracture reduction / Qiao F, Li D, Jin Z, Gao Y, Zhou T, He J, Cheng L.

## Slide 6: Задачи
1) использование 3D-печати, как метода, повышающего доступность и позволяющего индивидуализировать АВФ, быстро внедрить конструктивные изменения

## Slide 7: Задачи
2) облегчение дистракции или компрессии по оси конечности в АВФ. В случае стандартного аппарата необходимо изменять положение от 4 до 8 гаек на 2-4 штангах аппарата

## Slide 8: Задачи
3) упрощение натяжения и фиксации спиц к опорам аппарата внешней фиксации, перемещения вдоль своей оси спиц с упорной площадкой с целью репозиции.

## Slide 9: Методы
В проектировании использовалось свободное программное обеспечение:
редактор трехмерной графики Blender 2.76
для подготовки 3D-модели к печати - Slic3R 1.2.9.

## Slide 10: Методы
Blender 2.76

## Slide 11: Методы
Slic3R 1.2.9.

## Slide 12: Методы
Опорные кольца аппарата изготовлены методом 3D-печати FDM (послойное наплавление филамента) на 3D-принтере RepRap Prusa i3 из пластика PLA, ABS, HIPS.
RepRap – открытый проект, имеющий огромные возможности в кастомизации с возможностью изменения размеров области печати, использования разнообразных материалов, использования одновременно нескольких материалов

## Slide 13: Результаты: опорные кольца
Оси отверстий не перпендикулярны плоскости кольца, как у аппарата Илизарова, а лежат в плоскости опорного кольца соосно спицам.

## Slide 14: Результаты: спицефиксаторы
Такая конструкция колец позволяет использовать предлагаемые спицефиксаторы с функцией натяжения спиц.

## Slide 15: Результаты: узел скольжения
За счет измененной конструкции опорных колец и использования в качестве штанг аппарата одной резьбовой шпильки и двух гладких стержней-направляющих в сочетании с подшипниками скольжения облегчена простая дистракция по оси конечности

## Slide 16: Выводы:
Созданный образец имеет характеристики, позволяющие использовать его как АВФ в лечении переломов и некоторых заболеваний предплечья, кисти, но для внедрения в практику необходимо проведение дальнейших исследований, проектных работ и усовершенствования.